ICS 03.100.99

A 50

DB4203

湖北省十堰市地方标准

DB 4203/T XXX—2020

检验检测机构诚信评价  机动车检验机构评价规范

（征求意见稿）

2020 – XX - XX发布

2020 - XX - XX实施

十堰市市场监督管理局   发布

前  言

本标准附录A为规范性附录。

本标准按照 GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第 1 部分：标准的结构和编写》给出的规则修订。

本标准由十堰市信息与标准化所提出并归口。

本标准起草单位：十堰市信息与标准化所、十堰市机动车排气污染监督管理中心、十堰市公安交通管理局车管所、十堰市机动车检测协会、十堰市安龙机动车安全检测有限公司、十堰市民康泰环保有限公司。

本标准主要起草人：王冰冰、朱轶、席天生、刘自翔、刘成龙、贺军、王儒耕、李晓松。

本标准由十堰市信息与标准化所负责解释。

本标准实施应用中的疑问，可咨询十堰市信息与标准化所，联系电话0719-8106925，邮箱378481273@qq.com；对本标准的有关修改意见建议请反馈至十堰市信息与标准化所，联系电话0719-8106925，邮箱378481273@qq.com。

检验检测机构诚信评价  机动车检验机构评价规范

范围

本标准规定了机动车检验机构诚信评价的术语和定义、评价对象、评价目的、评价要求、评价程序、评价指标、评价方法、评价结果等级划分、评价等级调整、评价结果采信等。

本标准适用于十堰市机动车检验机构的诚信评价。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3847  柴油车污染物排放限值及测量方法（自由加速法及加载减速法）

GB 18285  汽油车污染物排放限值及测量方法（双怠速法及简易工况法）

GB 18565  道路运输车辆综合性能要求和检验方法

GB 21861  机动车安全技术检验项目和方法

GB/T 22116  企业信用等级表示方法

GB/T 26765  机动车安全技术检验业务信息系统及联网规范

GB/T 31880  检验检测机构诚信基本要求

GB/T 36308-2018  检验检测机构诚信评价规范

GA 1186  机动车安全技术检验监管系统通用技术条件

RB/T 214  检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求

术语和定义

GB/T 31880、GB/T 36308-2018确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1

机动车检验机构

从事机动车安全技术检验、机动车排放检验和汽车综合性能检验这三类检验活动的检验机构的统称。机动车检验机构包含机动车安全技术检验机构、机动车排放检验机构和汽车综合性能检验机构三类机构。

3.2

年度监督检查

由国家、省、市市场监督管理部门每年统一组织，对获证检验检测机构进行的现场检查。

3.3

日常监督检查

按照分类监管类别对应的检查频次，由县级市场监督管理部门组织，对辖区内获证检验检测机构进行的现场检查。每次检查应由2名以上监管人员执行，必要时可以聘请技术专家参加。

评价对象

在十堰市行政区域内获得检验检测机构资质认定证书且在有效期内从事机动车安全技术检验、机动车排放检验和汽车综合性能检验的机动车检验机构（以下简称机构）。

评价目的

——推进机构诚信建设，建立失信惩戒机制。

——建立机构诚信档案，实施分类监管。

——树立机构良好形象，提升社会公信力。

——促进行业自律，落实机构主体责任。

评价要求

基本要求

6.1.1  对机构进行诚信评价时，应收集其内部和外部诚信信息和各类相关信息，以验证机构对诚信要素识别和管理的有效性。

6.1.2  评价人员应熟悉本标准要求、相关的评审准则和相应的评价程序，应确保评价工作的客观公正。

6.1.3  评价内容应与GB/T 36308-2018及本标准一致，按照评价指标和对应的分值进行评价。GB/T 36308-2018中评价指标不适合机动车检验机构时，该指标不扣分。

6.1.4  开展机构诚信评价工作，不收取任何费用。

评价周期

首次评价后每2年复评一次，达到保持和改进的目的。

评价人员

市市场监督管理局组织相关专家成立评审组，市生态环境、公安交管等机构管理部门可派人参加评审，评审组成员为3～5人。

评价程序

机构自评

各机构按本标准自己评价，对评价中发现的问题自行整改。各机构按评价要求搜集资料存档，供评审组评审时作为证据材料使用。

评审组评审

评审组按本标准开展评价，按照评价指标确定分值。

机构整改

机构应对评审组评价时发现的问题项进行整改，并在一个月内完成整改后向相关管理部门提交整改报告。

评审结果确定

7.4.1  评审组按本标准第9、10章的规定，初步确定评价等级后，报市市场监督管理局审定。

7.4.2  市市场监督管理局协商相关管理部门后最终确定机构评价结果。

公告、颁发牌匾

7.5.1  诚信评价结果由市市场监督管理局通过门户网站向社会公告。

7.5.2  市市场监管局根据评价结果，对各类机构颁发相应评价牌匾。

评价指标

8.1  机构诚信评价指标构成基于GB/T 31880,应包括：

——法律法规指标；

——技术要求指标；

——管理要求指标；

——责任要求指标；

——加分项指标；

——扣分项指标；

——否决项指标。

8.2  评价指标项名称及说明见附录A和GB/T 36308-2018的规定。

评价方法

9.1  评价采用现场评价。

9.2  评价采用“通用要求+特殊要求”的模式。“通用要求”应符合GB/T 36308-2018的规定，“特殊要求”应符合本标准的规定。

9.3  评价采用定性与定量相结合的方式

9.3.1  定量评价

9.3.1.1  评价评分具体按GB/T 36308-2018附录A和本标准附录A执行。

9.3.1.2  本标准附录A与GB/T 36308-2018附录A中“一级指标”相同时，本标准对应内容合并到GB/T 36308-2018中，分值不变；“一级指标”不同时，按两个标准分别计分，总分合计。

9.3.1.3  本标准附录A与GB/T 36308-2018附录A中“一级指标“相同、”二级指标”也相同时，本标准对应内容合并到GB/T 36308-2018中，分值不变；“一级指标”相同、“二级指标”不同时，按两个标准分别计分，总分合计。

9.3.1.4  本标准附录A与GB/T 36308-2018附录A中“一级指标、二级指标”相同、“三级指标”不同时，按两个标准分别计分，总分合计。

9.3.2  定性评价

针对具体评分项进行定性评价，具体按GB/T 36308-2018附录B执行。

9.4  终止评价

评价中发现否决项指标，应“一票否决”，终止评价。

评价结果等级划分

10.1  机构诚信评价结果与表示方法应按照GB/T 22116的规定。

10.2  机构诚信评价结果分为A、B、C、D四个等级。

评价满分为1000分,分值的高低与评价等级的关系如下:

a) A级:评分达到800分以上(含800分)；且否决项为0,不符合项不超过1项,基本符合需现场验证项和基本符合项不超过9项,累计不超过10项的机构可评为A级；

b) B级:评分达到 700分～799分(含700分)；且否决项为0,不符合项不超过2项,基本符合需现场验证项和基本符合项不超过13项，累计不超过15项的机构可评为B级；

c) C级:评分达到600分～699分(含600分)；且否决项为0,不符合项不超过3项,基本符合需现场验证项和基本符合项不超过17项，累计不超过20项的机构可评为C级；

d)D级:评分达到600分以下的机构可直接评为D级。

10.3  评价结果达600分以上的检验检测机构，应针对不符合项、基本符合需现场验证项和基本符合项按规定的时间进行整改。

评价等级调整

11.1  机构诚信等级公告后，发现其弄虚作假的，注销其获得的诚信等级。

11.2  机构在评价周期内出现严重违法违规行为，应对其诚信等级进行调整。

11.3  机构可根据自身诚信建设情况，在评价周期内申请诚信等级调整，市市场监督管理局组织评审组按本标准要求重新评价。

评价结果采信

12.1  机构诚信评价结果由市市场监督管理局推送湖北省检验检测行政监督管理信息系统。

12.2  市市场监管局根据评价结果，建立诚信档案实施分类监管。

——A类机构。年度监督检查每2年进行一次（法律法规规章另有规定、出现责任事故、收到投诉举报等情况除外，以下各类检验检测机构均同）；日常监督检查一般1年实施2次。

——B类机构。年度监督检查可根据情况，每2年进行1次或每年进行1次；日常监督检查一般每年进行3次。

——C类机构。年度监督检查每年实施1次；日常监督检查一般每年实施4次。

——D类机构。年度监督检查每年实施2次；日常监督检查一般每年实施4次。

当年度接受“年度监督检查”的，视同接受过一次“日常监督检查”。

12.3  全市政府部门在评选武当质量奖等奖项时，优先选择诚信评价等级较高的检验机构。

12.4  全市政府部门在购买检验检测社会服务时，优先选择诚信评价等级较高的检验机构。

12.5  评价结果可由政府相关部门、银行、保险、各社会团体等逐步采信。

附录A

（规范性附录）

机动车检验机构评价指标和分值分配

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 法律法规要求 （400） | 识法 | 识别的检验检测机构相关法律法规规章，包括但不限于：中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国道路交通安全法实施条例、中华人民共和国道路运输条例、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国社会保险法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国企业所得税法、中华人民共和国公民道德建设实施纲要 |  |
|  |  | 识别的部门规章，包括但不限于：检验检测机构资质认定管理办法 |  |
|  |  | 识别的标准，包括但不限于：GB 1589、GB/T 3730、GB 3847、GB 4785、GB 7258、GB 11567、GB 16735、、GB/T 17993、GB 18285、GB 18565、GB 19151、GB 21861、GB 23254、GB 25990、GB/T 26765、GB/T 37536、GA 36、GA 802、GA 1186、RB/T 214、RB/T 218 |  |
|  | 学法 | 现场随机考核法定代表人、最高管理者、技术负责人、质量负责人、检验检测报告授权签字人、监督员、内审员和检验人员相关法律法规和标准掌握情况。 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术要求 （300） | 人员能力 | 建立和保持人员管理程序，对人员资格确认、任用、授权和能力保持等进行规范管理。 |  |
|  |  | 核查技术负责人、授权签字人职称、学历、工作经历是否真实有效，满足相关要求。 |  |
|  |  | 培训和考核应符合RB/T 214的规定，应建立和保持人员培训程序，制定培训计划。 |  |
|  |  | 核查引车员、外观检验员、底盘检验员、登录员、设备维护员、网络维护员培训教育记录是否真实有效，引车员是否持有与检验车型相对应的有效机动车驾驶证。 |  |
|  |  | 内审员是否经过培训，具备相应资格。 |  |
|  | 设备管理 | 机构就建立和保持检验检测设备管理程序，以确保设备的配置、使用和维护满足GB 3847、GB 18285、GB 21861、GB 18565的要求和检验检测工作要求。 |  |
|  |  | 设备在定期检定、校准后是否进行确认其满足检验检测要求。 |  |
|  |  | 检验检测软件是否经过确认，加以唯一性标识。机构应确保用于检验检测软件的唯一性、完整性，不得擅自修改软件。检验检测软件及其记录是否由专人管理，并进行定期、改变或升级后的再确认。 |  |
|  |  | 机构的标准物质应建立档案或台账，由专人管理并定期核查，保证其溯源性。标准气体是否有证、是否过期，储存条件是否符合技术要求。 |  |
|  |  | 设备档案是否齐全真实。内容包括：1）设备、仪器合格证书；2）使用说明书；3）计量检定证书或量值溯源报告4）维修保养记录；5）期间核查记录；6）使用记录。 |  |
|  | 标准方法 | 检验检测机构应建立和保持检验检测方法控制程序。 |  |
|  |  | 在使用标准方法前，是否进行验证；是否跟踪方法的变化并重新进行验证。 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术要求 （300） | 环境条件 | 机构应建立和保持检验检测场所良好的内务管理程序。 |  |
|  |  | 应有安全保障措施和应急预案，在场区道路上应注明人行通道和车行道，保证人员安全。 |  |
|  | 报告证书 | 机构应制定检验报告控制程序。 |  |
|  |  | a）发现送检机动车有拼装、非法改装、被盗抢、走私嫌疑时，机构及其检验员应详细登记该送检机动车的相关信息，拍照、录像固定证据，通过机动车安全技术检验监管系统上报，并报告当地公安机关交通管理部门处理。 b) 对送检机动车状态为“被盗抢”“注销”“达到报废标准”“事故逃逸”“锁定”情形的，应报告当地公安机关交通管理部门处理。 C) 发现送检机动车污染控制装置有临时更换、非法改装、加装失效装置的情况时，机构及其检验员应详细登记该送检机动车的相关信息，拍照、录像固定证据，并报告当地生态环境部门处理。 |  |
|  |  | 检验报告应明确追溯到检验报告中所有检验项目的检验记录，检验报告和检验记录的编号应具备唯一性，除注册登记检验外，不得用车辆识别代码(VIN码)和车辆号牌或车架号代替检验报告和检验记录的编号。 |  |
|  |  | 不得在已出具的检验报告上做任何修改和增加内容。如确需对检验报告进行修改或增加内容，应将报告收回、作废，并发出新的报告。 |  |
|  |  | 在保证安全性、完整性、可追溯性的前提下，可使用电子形式存储的记录和报告存档。 |  |
|  |  | 是否每年每季度后一个月内，在国家检验检测统计直报系统上传本机构上一季度出具的全部有效检验检测报告和证书编号，便于社会查询和监督。 |  |
|  |  | 机构应建立和保持评审客户要求、合同的程序。 |  |
|  |  | 检验报告的格式和内容，应符合有关规定和GB 21861、GB 18565、GB 18285、GB 3847标准要求。报告纸质档案保存期限和电子档案保存期限应符合相关法律法规和标准的规定。 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理要求(200) | 独立性和公正性 | 是否向社会公布其“应当遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任”的承诺。 |  |
|  |  | 机构应建立和保持维护其公正和诚信的程序，并采取措施进行控制。检验检测机构及其人员应当独立于其出具的检验检测数据、结果所涉及的利益相关各方，不受任何可能干扰其技术判断因素的影响，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确。 |  |
|  |  | 机构应建立和保持保护客户秘密和所有权的程序。检验检测机构及其人员应当对其在检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务，并制定实施相应的保密措施。 |  |
| 管理要求 （200） | 人员管理 | 从事检验检测活动的人员，不得同时在两个以上检验检测机构从业。 |  |
|  |  | 机构所有人员档案是否齐全并及时更新，档案应包含：学历证明、职称证明、劳动合同、社保缴费证明、个人诚信声明。 |  |
|  |  | 质量监监督计划完备，有监督员任命文件，监督员数量能全部覆盖检验检测专业技术领域；监督员能否按计划开展监督工作，相关记录是否完备。 |  |
|  | 记录控制 | 检验检测机构应建立和保持记录管理程序，确保每一项检验检测活动技术记录的信息充分，确保记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置符合要求。 |  |
|  |  | 机构应有程序来保护和备份以电子形式存储的记录，并防止未经授权的侵入或修改。 |  |
|  |  | 机动车检验记录，还包括复检记录和路试记录，也包括电子形式存储的记录。检验记录应可通过纸质签名、电子媒介或者其他途径记录检验员个人身份标识并追溯到检验员。检验员个人身份标识具有唯一性，并保证安全，防止盗用和误用。 |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 |
| 管理要求 （200） | 客户管理 | 机构应建立和保持服务客户的程序。保持与客户沟通，跟踪对客户需求的满足，以及允许客户或其代表合理进入为其检验检测的相关区域观察。 |  |
|  | 诚信保障 | 机动车检验的固定式检验仪器，应具有数据通讯接口，能够进行联网控制和计算机联网，并应满足与主管部门数据传输接口要求，不得改变联网检验仪器设备的测试原理、分辨率、测量结果数据的有效位数和检验结果数据。 |  |
|  |  | 检验机构应按GB/T 26765、GA 1186的要求向市公安交管部门传递数据及图像。 |  |
|  |  | 检验机构应保存《机动车安全技术检验报告》、《机动车安全技术检验表（人工检验部分）》、《机动车安全技术检验表（仪器设备检验部分）》、《机动车排放检验报告》、车辆识别代号（或整车出厂编号）的拓印膜或照片（注册登记安全检验时保存拓印膜或1：1等比例扫描照片，在用机动车安全检验时保存车辆识别代号照片）等资料。 |  |
|  |  | 机构应按交通运输部门规定的要求传递数据及图像。 |  |
|  |  | 机构应通过计算机系统自动检测、记录、传输、存储及判定OBD检查（如适用）和排气污染物检测信息，并使用计算机系统记录和保存外观检验信息。应将标准中要求进行的仪器检查及检定（含校准）结果自动储存在计算机中，便于市生态环境主管部门查询。 |  |
|  |  | 机构应联网实时向市生态环境主管部门报送数据，报送数据项至少应包括：车辆信息、环境参数、检测信息、检测过程数据、视频数据、检测结果、检测设备。 |  |
|  |  | 通过现场、电话、网络等方式收集有关方面对检验检测机构检验工作的评价。 |  |
| 加分项 | 标准制修订 | 参与检验检测领域团体标准、省地方标准、市地方标准制修订，每参与1项加5分，最多不超过25分 |  |
|  | 通报表彰 | 机构或机构内从业人员获国家级表彰，每次加10分；获省级表彰，每次加6分；获市级表彰，每次加4分；获县市区级表彰，每次加3分。最多不超过10分。 |  |

| 扣分项 | 行政监管结果 | 出现《检验检测机构资质认定管理办法》中责令改正的情形，每一种情形扣5分。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 受有关主管部门通报批评的，每次扣3分。 |  |
|  |  | 出现《检验检测机构资质认定管理办法》中责令整改的情形，每一种情形扣10分。 |  |
|  |  | 受有关主管部门行政处罚的，每次扣10分。 |  |
|  | 失信名录 | 法定代表人、主要负责人等列入国家信用信息失信主体名录的或列入黑名单的，扣5分。 |  |
| 否决项 | 行政监管结果 | 出现《检验检测机构资质认定管理办法》中应当撤销其资质认定证书的情形。 |  |
|  | 证明材料真实性 | 在评价过程中，发现提供的证明材料弄虚作假。 |  |
| 注：加分项、扣分项、否决项时间为评价前2年内，以相关文件印发之日起为准。 |  |

.